Губернатору Астраханской области

А.А. Жилкину

от Бухарицина П.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Уважаемый Александр Александрович!

Положение, в котором сейчас находится ВКМСК, а с ним и Астраханский водно-транспортный узел (АВТУ), можно назвать чрезвычайным, тем более в условиях, когда уровень Каспийского моря интенсивно снижается, а грузопотоки резко возрастают.

Принятая на сегодня организационно-технологическая схема проведения дноработ на 2016 и последующие годы, не позволяет эффективно использовать дноуглубительный флот в решении проблем по снижению заносимости ВКМСК, сокращения объема и стоимости дноработ, портовых сборов, а это очень важно для региона.

Прошел уже год с момента получения нами ответа от исполнитнльного директора ФГУП «Росморпорт» А.В. Ларина (от 26.02.2015г. № АЛ-35/2)  на наши предложения  “Комплекс мер по совершенствованию техники и технологии ведения дноуглубительных работ на ВКМСК” в котором, в принципе, наши предложения были одобрены (хотя никаких последующих действий не последовало).

Несмотря на сложность обоснования любых сооружений, не подкрепленных конкретными оценками и нормативными документами, нами,  совместно со специалистами АКПИО, была проделана серьезная аналитическая работа, которая позволила, с помощью математических расчетов и анализа архивных документов, показать,  что предложенный нами комплекс мер эффективен!

Приводим некоторые оценки, выводы:

- Действующая система дноуглубления на ВКМСК, в соответствии с одобренной документацией, предусматривает в основном  доставку наносных грунтов ( в т.ч. в виде пульпы) на подводные свалки - это по сути многократное перемещение почти одних и тех-же наносных грунтов земснарядами на подводные свалки расположенные вдоль канала с последующим постепенным возвращением их в ложе канала уже природными факторами.

Как следствие – объемы дноработ, вычисленные по промерам на всех участках канала, и заслуженно оплаченные, многократно превышают объемы грунта безвозвратно удаленного из ложа канала. А проще говоря – носим воду решетом!

- Перемещением наносных грунтов от участка работ не свалку, и улучшая положение на данном участке, мы одновременно создаем условия для ускорения процесса заносимости и образования другого лимитирующего участка в канале. Поскольку морская часть ВКМСК имеет протяженность более 40 км, то таких участков на всей ее протяженности может образовываться даже не один, а несколько. В практике имеется отдельные случаи, когда в течение одного сезона на отдельных участках ВКМСК дноработы были вынуждены проводить дважды.

- Зная, по отчетам, сколько грунта привезено на свалку, мы, как правило, не знаем сколько, куда, как и какими природными факторами, грунты с подводных свалок перемещаются, в т.ч. и неоднократно вновь попадая в ложе канала. Львиную долю такого труда на этой стадии движения наносов мы вынуждены оценивать «Сизифовым»!

Дело в том, что в соответствии с действующими в течение нескольких десятилетий, нормативными документами идея и концепция поддержания  паспортных характеристик ВКМСК, наносные грунты, вынимаемые из ложа морской части канала, доставляются на подводные  свалки, расположенные (согласно проекту) вдоль забровочного пространства ВКМСК. В этом пространстве постоянно, круглогодично, под воздействием природных явлений (придонные и ветровые течения, сгонно-нагонные явления, ледовые подвижки, изменения  атмосферного давления, колебания уровня Каспия, и т.д. и т.п.) интенсивно идет процесс перемещения этих наносов. В результате значительная часть этих наносов (около 60%) снова оказывается в ложе канала,  выполняющего, в данной ситуации, роль "коллектора"! При этом увеличение объема дноработ ведет к росту возвратной заносимости со всеми проблемами по выполнению увеличенных  объемов работ, срокам, расходам и др. Нехватка дноуглубительного флота, помехи судоходству и др.

При разработке проекта плана на 2013 год, по результатам промеров,  было установлено, что объем наносов, по состоянию на начало 2013 года, требующий одномоментного удаления, составляет 6 млн. м3 . Эта цифра была принята и на последующие 2014-2018 годы. Когда в 2013 году вместо 6 млн. м3   было освоено 2,24 млн. м3, в 2014 - 2,55, а в 2015 году ожидалось выполнить 4 млн. м³, было решено, по имеющимся промерам, вновь вычислить занесенность ВКМСК на конец 2015 года. По расчетам, выполненным АКПИО, объем сверхдопустимых наносов составил те же 6 млн. м3 !

Это совпадение не случайность, оно говорит о том, что весь объем дноработ за эти годы (8,79 млн. м3 ) - это свежие наносы, накопившиеся за эти 3  года. Состояние-же  ВКМСК как было так и осталось неудовлетворительным. На 2016 год объем работ планируется в 5 млн. м3  . Рассчитать последствия такого решения несложно, но при этом следует учитывать, что:

1.Речной сток рукава Бахтемир приносит в морскую часть ВКМСК около 1млн.м3 грунта в год;

2.За 35 лет (1980-2015 года - полный цикл снижения и подъема Каспия) из ложа ВКМСК извлечено (по отчетам) 70  млн.м3 , при среднегодовом объеме в 2 млн.м3  и  максимальном годовом 4млн.м3  (1980 год). Даже если посчитать, что все наносы доставленные рекой за 3 года в морскую часть ВКМСК осели в ложе канала, то объем других источников  заносимости составит 5,79  млн.м3 , т.е. 65%. Других же источников заносимости ВКМСК, кроме речного стока и возвратной, нет и не может быть!

Подвергать сомнению достоверность официальных данных по объемам грунта вынутого из ложа канала, ни за 35 лет, ни за 3 последних года оснований нет. А вот понять что объемы действительно наработаны путем неоднократного перекладывания одних и тех-же грунтов по их пути далеко в море, либо к местам морских свалок с целью их безвозвратного захоронения - необходимо! Сколько грунта осело в канале мы вычисляем легко через промеры, а вот откуда они и какими средствами доставлены в ложе канала, не знает никто. Да это и не нужно, т.к. природные явления не повторяются.

Отсюда выходит, что при минимальном объеме возвратной заносимости либо ее отсутствии, за 35 лет вдоль берегов канала на месте подводных свалок должна образоваться дамба (пятиэтажный дом  15х15м и длиной в 300 км). Морская же часть канала имела-бы глубину 12 метров и длину 50 км.

Напрашивается решение. Если уж мы уж вынули из ложа канала грунт, то не следует перекладывать его многократно до самого глубокого моря, а сразу перевезти спецсудном большой грузоподъемности на любое место по берегу ВКМСК (или другой вариант) для использования его в хозяйственных целях. Предлагается нами позволит:

1.В течение 2-5 лет резко сократить объем дноработ. (до 2-3 млн.м³);

2.Наладить реальный учет количества наносов и их рациональное использование в хозяйственных целях;

3.Ликвидировать лимитирующие участки с односторонним движением;

4.Обеспечить поддержание паспортных характеристик собственном флотом (оптимальный набор);

5.Подготовить предложения по реконструкции ВКМСК с целью максимального использования возможностей предоставляемых новой концепцией с учетом ликвидации одностороннего движения в морской и по возможности в речной части ВКМСК и улучшения гидрологического режима;

Считаем, что учитывая возможности института, специалистов творческого коллектива, поддержку руководства области Институт мог-бы сделать очень нужную для развития Астраханского водно-транспортного узла (АВТУ)

По поручению творческого коллектива			П.И. Бухарицин